## Slide 1
Boot loader 개발 계획
사용 목적 및 Flash Map
Boot loader 기능
Applocation 기능
STM32 IDE 프로젝트 구성

## Slide 2
1
사용 목적 및 Flash Map
CLI 환경 FW 다운로드 – UART 통신만 활용
Bootloader에서 Application으로 Jump(주소)
Flash Map 계층별 프로젝트 생성
Application/Backup App Header CRC 확인
<사용 목적>
<Flash map(128KB)>
Boot loader (24KB)
Application (50KB)
Application_Backup (50KB)
App Header (2KB)
App backup Header (2KB)
0x0800 0000
0x0800 6000
0x0800 6800
0x0801 3000
0x0801 3800

## Slide 3
2
Boot loader 기능
[LED 항상 점등]
Boot State 확인
CRC 확인 app,backup
<CRC PASS>
App 실행
<CRC ERROR>
Backup CRC 확인  ERROR시 YMODEM 수신 로직
App 영역 flash erase
App 영역 flash write
App CRC 확인  1번 항목 부터 재실행
App CRC PASS 이후 App 실행
<Boot state>
<Boot State=0>
Boot state = 0 인 경우  app 진입
Boot state = 1 인 경우  bootloader 진행

## Slide 4
2
Boot loader 기능
[LED 항상 점등]
Boot State 확인
Bootloader 진입
<Bootloader 모드 선택>
<Boot State=1>
[LED 항상 점등]
<CLI에서 명령어 입력>
Help
State
Download
Verify
Restore
Jump

## Slide 5
2
Boot loader 기능
[LED 항상 점등]
사용 가능한 명령어 나열
<Bootloader CMD : Help>
[LED 항상 점등]
현재 APP, Backup 상태 확인
CRC , Header 등 확인
<Bootloader CMD : State>

## Slide 6
2
Boot loader 기능
[LED 항상 점등]
UART 다운로드 대기 상태 진입
Flash Backup 영역 erase
App.bin write – Flash Backup 영역
Backup CRC 검증
<CRC PASS>
‘restore available’출력
<CRC ERROR>
1단계로 되돌아감
<Bootloader CMD : Download>
<Bootloader CMD : verifiy>
[LED 항상 점등]
APP, Backup 영역 CRC 검증
CRC 검증 여부 출력

## Slide 7
2
Boot loader 기능
[LED 항상 점등]
App 영역 erase
Backup  App 영역으로 binary write
App 영역 CRC 검증
<CRC PASS>
종료
<CRC ERROR>
1단계 부터 재시작
<Bootloader CMD : Restore>
<Bootloader CMD : Jump>
[LED 항상 점등]
APP CRC 검증
<CRC PASS>
APP 주소로 jump
<CRC ERROR>
CRC 검증 실패 출력

## Slide 8
3
Application기능
[LED 100ms 간격으로 점등]
UART log 출력
. Application 실행 중
. FW 버전
2. Boot State 변경
. Blue 버튼 누르면 boot state toggle
. Boot state 값 RAM의 .noinit 공간에 저장
<application>

## Slide 9
4
STM32 IDE 프로젝트 구성
<Boot loader project>
<Application project>
<Application Backup project>
총 3가지의 IDE 프로젝트 구성
Flash 시작 주소
크기 : 24KB
Flash 시작 주소
크기 : 52KB
Flash 시작 주소
크기 : 52KB
Application에서 주소만 변경
ORIGIN 주소는
0x0800 6000
0x0800 0000
0x0801 3000
0x0800 6000