## Slide 1
Boot loader 개발 계획
사용 목적 및 Flash Map
Boot loader 기능
Applocation 기능
STM32 IDE 프로젝트 구성

## Slide 2
1
사용 목적 및 Flash Map
CLI 환경 FW 다운로드 – UART 통신만 활용
Bootloader에서 Application으로 Jump(주소)
Flash Map 계층별 프로젝트 생성
Application/Backup App Header CRC 확인
<사용 목적>
<Flash map(128KB)>
Boot loader (24KB)
Application (51KB)
Application_Backup (51KB)
App Header (1KB)
App backup Header (1KB)
0x0800 0000
0x0800 6000
0x0800 6400
0x0801 3000
0x0801 3400

## Slide 3
2
Boot loader 기능
[LED 항상 점등]
UART에서 진행
CLI 명령어 구현
YMODEM으로 FW 바이너리 수신
Flash Erase/Write
CRC 검증
Application/Backup jump
rollback
<Boot loader>
개발보드 : NUCLEO-L412RB-P
MCU : STM32L412RBT6P
Flash Memory : 128KB
<MCU Spec>

## Slide 4
2
Boot loader 기능
CLI 진입
Appication Header 확인
Appication CRC 검증 : ERROR
Appication Backup Header 확인
Appication Backup CRC 검증 : PASS
Appication Backup을 Appication으로 복사
Appication CRC 검증 : PASS
Appication 주소로 jump
CLI 진입
Appication Header 확인
Appication CRC 검증 : PASS
Appication 주소로 jump
<boot flow> - Appication CRC PASS
<boot flow> - Appication CRC ERROR
0x0800 6000
0x0800 6400
0x0800 6000
0x0800 6400
0x0801 3000
0x0800 6000
0x0800 6400

## Slide 5
3
Application기능
[LED 100ms 간격으로 점등]
UART log 출력
. Application 실행 중
. FW 버전
<application>
<FW Update Flow>
CLI 다운로드 대기 상태
Serial(teraterm)에서 YMODEM 통하여 FW 패키지 전송/수신
App Backup Header + App Backup 영역 erase
수신 Header를 App Backup Header write
수신 FW binary를 App Backup write
App Backup CRC 계산 : PASS
Application, App Backup으로 복구
Application CRC 계산 : PASS
Application

## Slide 6
4
STM32 IDE 프로젝트 구성
<Boot loader project>
<Application project>
<Application Backup project>
총 3가지의 IDE 프로젝트 구성
Flash 시작 주소
크기 : 24KB
Flash 시작 주소
크기 : 52KB
Flash 시작 주소
크기 : 52KB
Application에서 주소만 변경
ORIGIN 주소는
0x0800 6000
0x0800 0000
0x0801 3000
0x0800 6000